1.0 	 	HYPE FALTSCHIEBELADEN

Fassadenverkleidung mit Faltschiebeladen. Das System besteht aus den

Komponenten Konsolen, Schiene, Faltrahmen und der Antriebseinheit.

Faltschiebeladen öffnen und schließen in horizontaler Richtung. Dabei

verfahren die Rahmenelemente seitlich von der Parkposition ausgehend in

eine Richtung, bis die Fassadenfläche geschlossen ist.

Die Befestigung der Schienenprofile am Baukörper erfolgt mit Konsolen.

Die vertikalen Faltrahmen sind in der Parkposition 90° zu Fassade nach

außen ausgestellt.

Systemaufbau

Über Konsolen sind systemeigene Schienenprofile am Baukörper befestigt. Innerhalb dieser Schienen verfahren die Laufwagen, an denen die einzelnen Streckmetallrahmen montiert sind.

Die Antriebseinheiten sind komplett in der Schiene integriert, in dieser

werden die vorderen Laufwagen mechanisch synchronisiert.

Die Rahmenelemente werden mittels der synchronisierten Mechanik unten

und oben parallel angetrieben, somit ist ein verkanten der Elemente

ausgeschlossen.

Die Schiebeläden können mittels einen 230 V Elektromotor stufenlos verfahren werden.

Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagenhöhe	:	ca. mm

Anlagenbreite	:	ca. mm

Gesamtfläche	:	ca. m²

Anzahl	:	Stück

Elementbreite	:	mm

Elementhöhe	:	mm

Anzahl Elemente	:	Stück

Schienen	:	lfm

Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik

Material	:	Aluminium (AlMgSi0,5)

Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech

Material	:	Aluminium (AL99,5 / AlMg3 / etc.)

Teilung der Rahmen			:	Stück Rahmen, je Element

Motor 230V	:	 Stück

Steuerabschnitt:	:	 Stück

Oberfläche	:	natur eloxiert, E6/EV1

(Auswahl)					RAL____

Fabrikat:	HYPE Faltschiebeladen, TYP FS

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:	________________________________

XXX Stück			EP.:____________ GP.:____________